## Slide 1: RTOS - Real Time Operating Systems
Samuel Pereira - 882 Vitor Rodrigues Di Toro - 983
Daniel Sader P. Neves - 713 Luiz Fernando da Silva - 746
5/6/2017

## Slide 2: RTOS - Definição
Sistema Operacional de Tempo Real, ou RTOS (Real Time Operating System);
Definição:
  RTOS é um sistema onde cada operação tem um tempo limite, deadline, para acontecer;
Classificação:
  Hard Real Time;
  Soft Real Time;
Notes: --> Tempo real não tem nada haver com o tempo de execução de uma tarefa, executada imediatamente; (como costuma-se pensar)
Mas sim com o tempo de resposta pré-definido à um evento; Sistema Deterministico;

## Slide 3: RTOS - Classificações
Hard Real Time:
    Também conhecido como Tempo Real Rígido;
    Caso uma deadline não seja respeitada, gera uma falha catastrófica;
Soft Real Time:
    Também conhecido como Tempo Real Flexível;
    Caso uma deadline não seja respeitada, gera uma falha não catastrófica;
    Uma falha costuma afetar:
      Qualidade do Serviço;
      Experiência do Usuário;
Notes: ## HARD
- Sistemas de segurança, como o Airbag de carros e Ejeção de Jatos;
- Sistemas de controle de aeronave;
- Sistema de controle do fluxo de conbustível de foguetes e jatos;
-
## SOFT
- Tocador de Música de um Carro;
- Driver de CD do PC;
- Alguns sistemas de controle Fuzzy;

## Slide 4: RTOS - Exemplos
FreeRTOS
  Começou como um sistema academico;
  Um dos RTOSs mais largamente utilizados;
QNX
  Utilizado por diversos fabricantes de carros;
  Exemonia inabalada até mesmo pola Google e Apple;
μC/OS
  Real-time scheduler;
  Prevents deadlocks;
μLipeRTOS
  Sistema 100% brasileiro;
  OpenSource;
HeartOS
  A POSIX-based Hard Real-time II Operating System
  Amplamente utilizado na industria aeronautica;
VxWorks
  Utilizado pela NASA, Boeing, .. exército americano;
  Utilizado na Sonda Curiosity;
µLipeRTOS
Notes: ## FreeRTOS
- Começou como um sistema acadêmico e totalemnte gratuito;
- Hoje em dia possui licença para usos comerciais;
- Largamente utilizado pela industria de produtos e bens de consumo;
- Utilizado desde equipamentos de segurança e monitoramento, à robos, passando por diversos eletrônicos e eletroeletrônicos (Geladeira e SmartCoisas);
## QNX
- Comprado pela BlackBerry em 2010;
- Utilizado por marcas como: Ford, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Audi, Ferrari, Volvo, Jeep, Jaguar, Lexus, Dodge, entre outras.
## uC/OS
- Scheduler de Tempo Real;
- Utiliza Round-robin;
- Prevents deadlocks (Proceço);
- Prevents morory fragmentation;
## uLipeRTOS
- 100% Nascional;
- OpenSource; - Disponível no GitHub;
## HeartOS ##
- Amplamente utilizado na industria aeronautica;
- Como em sistemas de controle de fluxo de combustível;
- Programação em C, C++ e ADA.
## VxWorks
- Utilizado pela NASA,
Exercito Americano e Boeing;
- Utilizado na Sonda Curiosity;

## Slide 5: RTOS - SIRTOS
Criado por:
Universidades: "TEI of Thessaly" e "University of Ioannina";
Propósito: Educacional, visando auxiliar no estudo de RTOS;
Arquitetura: x86, multitarefa, com interface gráfica. Visando a facilidade de uso dos alunos;
OpenSource: "Disponível" no GitHub, porém não é compilável por faltar parte dos códigos;
Tecnologias: C, Assembly, Makefile e C++;
Vasileios Kouliaridis;
Vasileios Vlachos;
Ilias Savvas;
Iosif Androulidakis.
Notes: ## TEI --> Significado: Technological Educational Institute
## Sobre os Autores
- O 3 primeiros são da 1ª universidade - O utimo é da 2ª univercidade
## OpenSource: Apenar de disponível no GitHub, parte do cogido encontra-se ausente. Como a MAIN.C
Segundo os autores, o SIRTOS seria compilável em Windows, Linux e MAC;
C - 90.8% Assembly - 4.7% Makefile - 3.1%
C++ - 1.4%
(Fonte: GitHub) COM ADAPTAÇÕES!!!!!!

## Slide 6: SIRTOS - Interrupção
Premissas:
  Manter a maior simplicidade possível;
  Atender as requisições o mais rápido;
  Evitar problemas de concorrência;
Concepção:
  Interrupções com maior prioridade que tarefas do sistema;
  Não existe encadeamento de interrupções;
  Não existe interrupção enquanto uma tarefa utiliza alguma estrutura do Kernel;
Notes: Crucial em qualquer Sistema Operacional
Indica que algum SW ou HW precisa de atenção Imediata;

## Slide 7: SIRTOS - Gerenciamento de Memória
Premissas:
  Aproveitar o poder computacional do sistema;
  Permitir a implementação de um sistema multitarefa com interface gráfica;
Concepção:
  Gerenciamento dinâmico de memória;
  Suporte a paginação e segmentação;
  Permite a implementação de Swapping e Memória Virtual;
Notes: OBS: A implementação desta forma pde causar fragmentação, mas o problema foi deixado de lado por questões educacionais;

## Slide 8: SIRTOS - Multitasking
Premissas:
  Criar a ilução de paralelismo;
  Permitir a implementação de um sistema com GUI;
  Garantir que cada tarefa "respeite" sua deadline;
Concepção:
  Uso de "Time Periods", com duração definida em TICKS;
  Prioridade de execução definida com base nas deadlines;
  Nenhuma tarefa é executada duas vezes no mesmo Time Period; a menos que ela seja a única tarefa restante;
Notes: - Parte mais difícil de ser implementada no SIRTOS;
--> Por isso há muito espaço para melhoras.
## Exemplo de tarefas com deadlines curtas:
- GUI (manter a sensação de estabilidade);
## Time Periods - Garante também que tarefas com prioridade menor sejam executadas

## Slide 9: SIRTOS - Multitasking
Problemas:
  O tempo das deadlines são multiplos de Time Periods;
  A ocorrência de interrupções pode fazer com que uma tarefa não finalize dentro de sua deadline;
Exemplo:
  No exemplo, toda tarefa tem uma deadline de 3 Time Periods;
  A tarefa 3 não conseguirá ser executada em tempo certo devido a interrupção;
Notes: * ISR = Interrupt Service Routine;
* Scheduling de tarefas é extremamente complexo; isto causa problemas como os acima;
* Demontra a importacia de um sistema de scheduling eficiente;
--> Pois varrer listas pode ser muito lento; importante deixar as tarefas em ordem)

## Slide 10: SIRTOS - Modo Real e Modo Protegido
Modo Real:
  Modo de Compatibilidade com programas 16-bits;
  Acesso a somente 1MB de memória;
  Acesso direto a funções da BIOS;
  Sem suporte a paginação ou gerenciamento de memória;
Modo Protegido:
  Acesso somente a funções do SO (System Calls);
  Acesso completo a memória;
Notes: a

## Slide 11: SIRTOS - Grafico (Implementação)
VBE (VESA Bios Extensions):
  Compatível com qualquer BIOS ou placa gráfica, mas com recursos limitados;
  Exige um context switch para o modo real para ser executado;
Drivers específicos:
  Permite acessar todos os recursos da placa gráfica, mas necessita de um driver específico para cada placa
  Necessita da implementação de um Double Buffer, para evitar cintilação da tela;
Notes: a

## Slide 12: SIRTOS - Grafico (Implementação)
Demonstração da técnica de double buffering

## Slide 13: SIRTOS - Sistemas de Arquivos
Bootloader:
  GRUB (Grand Unified Bootloader) - Bootloader padrão na maioria dos sistemas operacionais;
InitRD (InitRD - Initial Ram Disk):
  Um pequeno Sistema de Arquivos é carregado na RAM, com os drivers necessários para o sistema;
Diagrama de Inicialização do sitema
Tempo
Notes: // Linux usa um sistema parecido (initramfs.gz)

## Slide 14: SIRTOS - Segurança
Os recursos são divididos em "anéis" de proteção:
  Usuários diferentes tem acessos a anéis diferentes;
  Senhas são criptografadas utilizando um hash MD5;
  Ao fazer login, a senha digitada é criptografada e comparada com a senha em disco;
Notes: a

## Slide 15
Notes: a

## Slide 16: Obrigado!
ну почему ты такой тупой Андрюха?
Notes: a